Государственное Унитарное предприятие Белгородской области

«Архитектурно-планировочное бюро»

г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40.                                                                                            тел.27-35-02

E-mail: arhplanbyro@mail.ru

Договор: № 56/20 от 24.04.2019г

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть II. Градостроительные регламенты.

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| и.о. директора ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» | Ершов Е.Г. |  |  |
| ГАП | Тимонов Н.А. |  |  |

Белгород 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть  II. Градостроительные регламенты.	2

Глава 9.	Жилые зоны	2

Статья 29.	Территориальная зона Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2

Статья 30.	Территориальная зона Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами	6

Статья 31.	Территориальная зона Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	10

Статья 32.	Территориальная зона Ж-5 - Зона родовых усадеб	14

Глава 10.	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ	19

Статья 33.	Территориальная зона ОД-1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения	19

Статья 34.	Территориальная зона ОД-2 - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения	22

Глава 11.	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	25

Статья 35.	Территориальная зона П-2 - Зона производственных объектов II класса вредности	25

Статья 36.	Территориальная зона П-3 - Зона производственных объектов III класса вредности	27

Статья 37.	Территориальная зона П-4 - Зона производственных объектов IV класса вредности	30

Статья 38.	Территориальная зона П-5 - Зона производственных объектов V класса вредности	33

Статья 39.	Территориальная зона К - Коммунальная зона	35

Статья 40.	Территориальная зона ЗИИ - Зона инженерной инфраструктуры	37

Статья 41.	Территориальная зона ЗТИ-1 - Зона автомобильного транспорта	38

Статья 42.	Территориальная зона ЗТИ-2 - Зона железнодорожного транспорта	39

Глава 12.	Зоны рекреационного назначения	41

Статья 43.	Территориальная зона Р-1 - Зона озеленённых территорий общего пользования	41

Статья 44.	Территориальная зона Р-2 - Зона отдыха и туризма	42

Статья 45.	Территориальная зона Р-3 - Лесопарковые и иные рекреационные зоны	44

Глава 13.	Зоны сельскохозяйственного использования	46

Статья 46.	Территориальная зона СХ-1- Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения	46

Статья 47.	Территориальная зона СХ-101 - Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов	46

Статья 48.	Территориальная зона СХ-2 - Зона объектов сельскохозяйственного назначения	48

Статья 49.	Территориальная зона СХ-3 - Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	51

Глава 14.	зоны Специального назначения	52

Статья 50.	Территориальная зона СО-1- Зона кладбищ	52

Статья 51.	Территориальная зона СО-2 - Зона полигонов ТБО	54

Статья 52.	Территориальная зона СО-3 -  Иная зона специального назначения	55

Глава 15.	Иные зоны	56

Статья 53.	Территориальная зона ЗЛФ - Земли лесного фонда	56

Статья 54.	Территориальная зона ЗВФ - Земли, покрытые поверхностными водами	56

Статья 55.	Территориальная зона ООТ - Зона особо охраняемых территорий	56

Часть III. Карта градостроительного зонирования	57

Статья 56.	Территориальные зоны	57

Статья 57.	Зоны с особыми условиями использования территории	57

# Часть  II. Градостроительные регламенты.

## Жилые зоны

### Территориальная зона Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1): индивидуальные жилые дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Минимальный размер земельного участка – 400 м2; Максимальный размер земельного участка – 2000 м2; - Минимальный размер ранее учтенных земельных участков для определения их границ в установленном законом порядке соответствует фактическому, согласно правоустанавливающим и право подтверждающим документам на земельные участки; - Минимальный размер формируемых по решению органов местного самоуправления земельных участков в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных программ жилищного строительства – 600 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от красной линии – 5м; Максимальное количество этажей –3; Высота: до конька скатной кровли – до 14 м; высота до верха плоской кровли – до 10м; Максимальный процент застройки для основного вида– 30% |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2): индивидуальные жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Минимальный размер земельного участка – 400 м2; Максимальный размер земельного участка – 5000 м2; - Минимальный размер ранее учтенных земельных участков для определения их границ в установленном законом порядке соответствует фактическому, согласно правоустанавливающим и право подтверждающим документам на земельные участки; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от красной линии – 5м; Максимальное количество этажей –3; Высота: до конька скатной кровли – до 14 м; высота до верха плоской кровли – до 10м; Максимальный процент застройки для основного вида– 30% |

2.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Постройки для содержания скота и птицы | Минимальный отступ от границы земельного участка – 4 м. Минимальный отступ от окон жилого дома, на примыкающем земельном участке 15 м. Минимальный отступ от красной линии (фронтальной границы участка) – 5м. Максимальное количество этажей – 1эт. Максимальный процент застройки 20 %. |
| Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей – 1эт. Максимальное количество машиномест – 2шт. Максимальный процент застройки земельного участка – 10% |
| Бани, летняя кухня; Хозяйственные строения, сооружения; | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей - 1эт. Максимальный процент застройки – 10% |
| Открытые стоянки для временного хранения автомобилей | Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Расстояния от стоянок автомобилей до зданий и территорий различного назначения определяется в зависимости от количества машиномест:- 10 и менее машиномест – 10 метров; Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка - 5 % |
| Объекты озеленения | Минимальный процент озеленения земельных участков: -индивидуальных жилых домов – 15% - детских и спортивных площадок не менее 20 %, с учетом инсоляции детских и спортивных площадок в течение 5 часов светового дня. Расстояние от деревьев/кустарников до: - Наружных стен зданий и сооружения -5/1,5 метров; - Подземных сетей: -газопровод, канализация 1,5/ (не норм.) метров; -тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 2/1 метров; - водопровод / дренаж - 2/0м; -силовой кабель и кабель связи 2/0,7 метров. |
| Выгребные ямы, надворные туалеты | Минимальный отступ от границ смежного земельного участка не менее– 3м; Минимальный отступ от жилого дома на примыкающем земельном участке – 12м. Максимальный процент застройки земельного участка и максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Блокированная жилая застройка (2.3): жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); | Минимальный размер земельного участка – 100 м2; Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; - Минимальный размер ранее учтенных земельных участков для определения их границ в установленном законом порядке соответствует фактическому, согласно правоустанавливающим и право подтверждающим документам на земельные участки; - Минимальный размер формируемых по решению органов местного самоуправления земельных участков в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных программ жилищного строительства – 600 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от красной линии – 5м; Максимальное количество этажей –3; Высота: до конька скатной кровли – до 14 м; высота до верха плоской кровли – до 10м; Максимальный процент застройки для основного вида– 30% |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1.): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | Минимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 15 м2; Минимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 40 м2; Максимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 50 м2; Максимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 100 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота – не подлежит установлению. Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. Максимальное количество машиномест – 2 шт. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – 1500м2; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей- 2 эт. Максимальная площадь объектов капитального строительства – не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения - 20% Максимальный процент застройки земельного участка -60% |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению; Максимальный размер участка- не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
| Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный процент озеленения – 20 %; Максимальный процент застройки -60 %; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Минимальная/максимальная ширина земельного участка - не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
| Ведение огородничества (13.1): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка – 100 м2 Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка –20%; Минимальный отступ от границ земельного участка: -до построек - 1 м; - до стволов высокорослых деревьев - 4 м; - до стволов среднерослых деревьев - 2 м; - до кустарника - 1 м. |

### Территориальная зона Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1): малоэтажные многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); - объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Блокированная жилая застройка (2.3): жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); Для индивидуального жилищного строительства (2.1): индивидуальные жилые дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. | Минимальный размер земельного участка – 100м2; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка - не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Максимальное количество этажей –4; Высота до конька скатной кровли – до 14м; Высота до верха плоской кровли – до 10м; Максимальный процент застройки– 60% Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. Минимальный процент озеленения – 25 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке |
| Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка - не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка - не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению; максимальное количество этажей - 1эт; Максимальный процент застройки – 100%; |
| Общественное управление (3.8): - объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; - объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; - объекты капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей- 4 эт. Максимальная площадь объектов капитального строительства – не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения - 20% Максимальный процент застройки земельного участка -60% |

2.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Постройки для содержания скота и птицы | Минимальный отступ от границы земельного участка - 4м. Минимальный отступ от окон жилого дома, на примыкающем земельном участке 15м. Минимальный отступ от красной линии (фронтальной границы участка) – 5м. Максимальное количество этажей – 1эт. |
| Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка –1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей – 1эт. Максимальное количество машиномест – 2шт. |
| Бани, летняя кухня; Хозяйственные строения, сооружения; | - Минимальный отступ от границ земельного участка –1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимально количество этажей- 1эт. максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1 и 3 настоящих Правил; |
| Открытые стоянки для временного хранения автомобилей; | Минимальный размер машиноместа – 18м 2 максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил; максимальная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка - не подлежит установлению |
| Объекты озеленения | Минимальный процент озеленения земельных участков: детских и спортивных площадок не менее 20 %, с учетом инсоляции детских и спортивных площадок в течение 5 часов светового дня. Минимальный отступ от границы земельного участка - для деревьев - 4м; Минимальный отступ от границы земельного участка -для кустарников - 1м. Максимальная высота сооружений - не подлежит установлению. |
| Выгребные ямы, надворные туалеты | Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. Минимальный отступ от жилого дома на примыкающем земельном участке – 12 метров Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению. Максимальная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка - не подлежит установлению |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; Площадки для отдыха взрослых; Площадки для занятия физкультурой; Хозяйственные площадки; Площадки для выгула собак; | Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12; - для отдыха взрослого населения -10; - для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) - 10 – 40; - для хозяйственных целей. 20; - для выгула собак – 40. Размер площадок кв.м/чел. - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста –0,7; - для отдыха взрослого населения -0,1; - для занятий физкультурой -2; - для хозяйственных целей – 0,3; Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не - подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка - не подлежит установлению |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | Минимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 15 м2; Минимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 40 м2; Максимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 50 м2; Максимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 100 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота – не подлежит установлению. Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. Максимальное количество машиномест – 2шт. Максимальный процент застройки земельного участка – 10% |
| Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – 1500м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Максимальное количество этажей- 2эт. Минимальный процент озеленения - 20% Максимальный процент застройки -60% |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, | Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка- 500м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота – не подлежит установлению. |

### Территориальная зона Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5): - жилые дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые - дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); - объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка – 1000м2; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; Максимальное количество этажей –5; Максимальный процент застройки– 70% Минимальный процент озеленения 25 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке |
| Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объекты недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | - Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; -Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; -Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; - Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению; - максимальное количество этажей - 1эт; - Максимальный процент застройки – 100%; |
| Общественное управление (3.8): - объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; - объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; - объекты капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации. Социальное обслуживание (3.2): -объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); -объекты капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро). Здравоохранение (3.4): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1): объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению); Религиозное использование (3.7): объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища); Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Деловое управление (4.1): объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей- 5 эт. Максимальная площадь объектов капитального строительства – не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения - 30% Максимальный процент застройки земельного участка -60% |

2 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Открытые стоянки для временного хранения автомобилей | Минимальный размер машиноместа – 18м2 Максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению |
| Объекты озеленения | Минимальный процент озеленения земельных участков: - индивидуальных жилых домов – 15% - детских и спортивных площадок не менее 20 %, с учетом инсоляции детских и спортивных площадок в течение 5 часов светового дня. Минимальный отступ от границы земельного участка - для деревьев- 4м; - для кустарников - 1м. Максимальная высота сооружений не подлежит установлению. |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; Площадки для отдыха взрослых; Площадки для занятия физкультурой; Хозяйственные площадки; Площадки для выгула собак; | Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м: -для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12; -для отдыха взрослого населения -10; -для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) - 10 – 40; -для хозяйственных целей - 20; -для выгула собак – 40. Размер площадок кв.м/чел. -для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста –0,7; -для отдыха взрослого населения -0,1; -для занятий физкультурой -2; -для хозяйственных целей – 0,3; Максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | Минимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 15 м2; Минимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 40 м2; Максимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 50 м2; Максимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 100 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота – не подлежит установлению. Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. Максимальное количество машиномест – 2шт. Максимальный процент застройки земельного участка – 10% |
| Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Гостиничное обслуживание (4.7): гостиницы, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Максимальное количество этажей- 2эт. Минимальный процент озеленения - 30% Максимальный процент застройки -60% |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, | Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка- 500м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота – не подлежит установлению. |

### Территориальная зона Ж-5 - Зона родовых усадеб

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1): индивидуальные жилые дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); | Минимальный размер земельного участка – 10000 м2; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - Минимальный размер ранее учтенных земельных участков для определения их границ в установленном законом порядке соответствует фактическому, согласно правоустанавливающим и право подтверждающим документам на земельные участки; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от красной линии – 5м; Максимальное количество этажей –3; Высота: до конька скатной кровли – до 14м; высота до верха плоской кровли – до 10м; Максимальный процент застройки для основного вида– 30% Минимальный процент озеленения -60% |

2 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Постройки для содержания скота и птицы | Минимальный отступ от границы земельного участка - 4м. Минимальный отступ от окон жилого дома, на примыкающем земельном участке 15м. Минимальный отступ от красной линии (фронтальной границы участка) – 5м. Максимальное количество этажей – 1эт. Максимальный процент застройки 20 %. |
| Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей – 1эт. Максимальное количество машиномест – 2шт. Максимальный процент застройки земельного участка – 10% |
| Бани, летняя кухня; Хозяйственные строения, сооружения; | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей - 1эт. Максимальный процент застройки – 10% |
| Открытые стоянки для временного хранения автомобилей | Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Расстояния от стоянок автомобилей до зданий и территорий различного назначения определяется в зависимости от количества машиномест:- 10 и менее машиномест – 10 метров; Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка - 5 % |
| Объекты озеленения | Минимальный процент озеленения земельных участков: -индивидуальных жилых домов – 15% - детских и спортивных площадок не менее 20 %, с учетом инсоляции детских и спортивных площадок в течение 5 часов светового дня. Расстояние от деревьев/кустарников до: - Наружных стен зданий и сооружения -5/1,5 метров; - Подземных сетей: -газопровод, канализация 1,5/ (не норм.) метров; -тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 2/1 метров; - водопровод / дренаж - 2/0м; -силовой кабель и кабель связи 2/0,7 метров. |
| Выгребные ямы, надворные туалеты | Минимальный отступ от границ смежного земельного участка не менее– 3м; Минимальный отступ от жилого дома на примыкающем земельном участке – 12м. Максимальный процент застройки земельного участка и максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты обслуживания жилой застройки (2.7) Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – 1500м2; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей- 2 эт. Максимальная площадь объектов капитального строительства 200 м2. Минимальный процент озеленения - 20% Максимальный процент застройки земельного участка -60% |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальное количество этажей –2; Максимальный процент застройки– 70%; Минимальная площадь машино-места – 18 м2 |
| Спорт (5.1): объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей Туристическое обслуживание (5.2.1): пансионаты, туристические гостиницы, кемпинги, дома отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; детские лагеря. | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 10га; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальное количество этажей- 4эт. Максимальный процент застройки - 90% |
| Природно-познавательный туризм 5.2 базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природ восстановительных мероприятий Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы Причалы для маломерных судов 5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 20% Максимальная высота не подлежит установлению. |
| Ведение огородничества (13.1): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции Питомники 1.17: Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства Пчеловодство (1.12): Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства Растениеводство1.1-:-1.6 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур Животноводство 1.7-:-1.11 разведение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка – 600 м2 Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка –20%; Минимальный отступ от границ земельного участка: -до построек - 1 м; - до стволов высокорослых деревьев - 4 м; - до стволов среднерослых деревьев - 2 м; - до кустарника - 1 м. |
| Рыбоводство 1.13 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению; Максимальный размер участка- не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
| Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Минимальный/максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 50м; Максимальный процент застройки– 60% Минимальный процент озеленения – 20% Максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательного назначения – 30%; |
| Ведение садоводства (13.2): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка – 500 м2 ; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина и длина земельного участка не подлежат установлению; Максимальный процент застройки земельного участка- 20%; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – 1 эт; Минимальный отступ от границ земельного участка-3 м. |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению; Максимальный размер участка- не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

## ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

### Территориальная зона ОД-1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Деловое управление (4.1): объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Банковская и страховая деятельность (4.5) Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Гостиничное обслуживание (4.7): гостиницы, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них Спорт (5.1): объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3): объекты капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; объекты гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Религиозное использование (3.7): объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) Общественное управление (3.8): объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; - объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; - объекты капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объекты недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) Рынки (4.3): объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10): объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) Ветеринарное обслуживание (3.10): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека; объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных; объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг в стационаре; объекты капитального строительства, предназначенные для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2): объекты капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг; объекты капитального строительства, предназначенные для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги; объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); гостиницы, а также иных здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; объекты капитального строительства, предназначенные для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов; Развлечения (4.8): объекты капитального строительства, предназначенные для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов. Туристическое обслуживание (5.2.1): пансионаты, туристические гостиницы, кемпинги, дома отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; детские лагеря. | Минимальный размер земельного участка – 50 м2; Максимальный размер земельного участка – 10га; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)–5 м. Максимальное количество этажей- 4эт. Максимальный процент застройки - 75% Минимальный процент озеленения– 25%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| -Объекты инженерной инфраструктуры; -Площадки для контейнеров по сбору бытовых отходов и габаритного мусора; -Малые архитектурные формы; - Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению.; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |
| - Автостоянки перед объектами основных и условных видов разрешенного использования; | минимальный размер машиноместа – 18 м2; количество машино-мест: -2-3 машино-места на 100 посещений объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания -1 машино-место на 30 м2 торговой площади магазинов товаров повседневного спроса. максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению |
| Объекты озеленения | Минимальный процент озеленения – 10% Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции освещенности жилых и общественных помещений. максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 15 м2; Минимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 40 м2; Максимальный размер земельного участка (легковой транспорт) – 50 м2; Максимальный размер земельного участка (грузовой транспорт) – 100 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота – не подлежит установлению. Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. Максимальное количество машиномест – 2шт. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения 15% |

### Территориальная зона ОД-2 - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1): объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2): объекты капитального строительства, предназначенные для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м; Максимальное количество этажей –5; Максимальный процент застройки– 30% Минимальный процент озеленения – 30%. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м; Максимальное количество этажей –5; Максимальный процент застройки– 30% Минимальный процент озеленения – 30%. |
| Социальное обслуживание (3.2): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); объекты капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; объекты капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) Культурное развитие (3.6) объекты капитального строительства, предназначенные для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; здания и сооружения для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов Религиозное использование (3.7): объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальное количество этажей- 4эт. Максимальный процент застройки - 75% Минимальный процент озеленения – 25%. |
| Спорт (5.1): объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина и ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Минимальный отступ от красной линии – 5м; Максимальное количество этажей –3; Максимальный процент застройки– 30% Минимальный процент озеленения – 30%. |
| Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объекты недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | - Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; -Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; -Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; - Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению; Максимальное количество этажей - 1эт; Максимальный процент застройки – 100%; |

2 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Площадки для контейнеров по сбору мусора; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Площадки для занятия спортом; Малые архитектурные формы | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальное количество этажей - 1эт.; Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. |
| Автостоянки перед объектами основных и условных видов разрешенного использования; | Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. |
| Объекты озеленения | Минимальный процент озеленения земельных участков: детских и спортивных площадок не менее 20 %, с учетом инсоляции в течение 5 часов светового дня. Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции освещенности жилых и общественных помещений. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный и максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота зданий, строений, сооружений-50м Минимальный процент озеленения – 15%. |
| Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 10га; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальное количество этажей- 4эт. Максимальный процент застройки - 75% Минимальный процент озеленения – 25%. |

## Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

### Территориальная зона П-2 - Зона производственных объектов II класса вредности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Производственная деятельность (6.0): объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Тяжелая промышленность (6.2) объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия. Легкая промышленность (6.3): объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Пищевая промышленность (6.4): объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Строительная промышленность (6.6): объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Нефтехимическая промышленность (6.5): объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия Фармацевтическая промышленность (6.3.1): объекты капитального строительства, предназначенные для фармацевтического производства Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11): объекты капитального строительства, предназначенные для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражей, в том числе многоярусных Железнодорожный транспорт (7.1): железнодорожные пути; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15): здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СаНПиН 2.2.1/2.1.1. -14 – II КЛАСС Минимальные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 2м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка- 70% Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный процент озеленения – 15%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальное количество этажей –2; Максимальный процент застройки– 75%; Минимальная площадь машино-места – 25 м2 |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, Специальная деятельность (12.2): Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 Предпринимательство (4.0): объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности: | Минимальный размер участка- не подлежит установлению; Максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона П-3 - Зона производственных объектов III класса вредности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Производственная деятельность (6.0): объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Тяжелая промышленность (6.2) объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроитель-ной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия. Легкая промышленность (6.3): объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Пищевая промышленность (6.4): объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Строительная промышленность (6.6): объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Нефтехимическая промышленность (6.5): объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия Фармацевтическая промышленность (6.3.1): объекты капитального строительства, предназначенные для фармацевтического производства Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11): объекты капитального строительства, предназначенные для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временных гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные Железнодорожный транспорт (7.1): железнодорожные пути; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15): здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СаНПиН 2.2.1/2.1.1. -14 - III КЛАСС Минимальные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 2м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - 70% Минимальный процент озеленения – 15%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальное количество этажей –2; Максимальный процент застройки– 70%; Минимальная площадь машино-места – 25 м2 |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 Предпринимательство (4.0): объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности: | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона П-4 - Зона производственных объектов IV класса вредности

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Производственная деятельность (6.0): объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Тяжелая промышленность (6.2) объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроитель-ной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия. Легкая промышленность (6.3): объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Пищевая промышленность (6.4): объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Строительная промышленность (6.6): объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Нефтехимическая промышленность (6.5): объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия Фармацевтическая промышленность (6.3.1): объекты капитального строительства, предназначенные для фармацевтического производства Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11): объекты капитального строительства, предназначенные для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Железнодорожный транспорт (7.1): железнодорожные пути; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15): здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СаНПиН 2.2.1/2.1.1. -14 - IV КЛАСС Минимальные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 2м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - 75% Минимальный процент озеленения – 15%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальное количество этажей –2; Максимальный процент застройки– 75%; Минимальная площадь машино-места – 25 м2 |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 Предпринимательство (4.0): объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности: | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона П-5 - Зона производственных объектов V класса вредности

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Производственная деятельность (6.0): объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Тяжелая промышленность (6.2) объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроитель-ной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия. Легкая промышленность (6.3): объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности Пищевая промышленность (6.4): объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий Строительная промышленность (6.6): объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции Нефтехимическая промышленность (6.5): объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия Фармацевтическая промышленность (6.3.1): объекты капитального строительства, предназначенные для фармацевтического производства Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11): объекты капитального строительства, предназначенные для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Железнодорожный транспорт (7.1): железнодорожные пути; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15): здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объекты недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СаНПиН 2.2.1/2.1.1. -14 - V КЛАСС Минимальные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 2м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки - 70% Минимальный процент озеленения – 15%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – 1500 м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальное количество этажей –2; Максимальный процент застройки– 70%; Минимальная площадь машино-места – 25 м2 |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, Предпринимательство (4.0): объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности: | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона К - Коммунальная зона

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объекты недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Автомобильный транспорт (7.2): автомобильные дороги и технически связанных с ними сооружения; здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные Бытовое обслуживание (3.3): объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 60% Максимальная высота не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения – 15%. |

2.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – объектами вспомогательного назначения 30 %; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона ЗИИ - Зона инженерной инфраструктуры

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коммунальное обслуживание (3.1): - объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объекты недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) Энергетика (6.7): Объекты гидроэнергетики, тепловые станции и другие электростанции, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства. Связь (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, Трубопроводный транспорт (7.5): нефтепроводы, водопроводы, газопроводы и иные трубопроводы, а также иные здания и сооружения, необходимые для эксплуатации названных трубопроводов Гидротехнические сооружения (11.3): гидротехнические сооружения, необходимые для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Минимальный/максимальный размер участка - не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Максимальная высота строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки – 90% |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены.

### Территориальная зона ЗТИ-1 - Зона автомобильного транспорта

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1): отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек Автомобильный транспорт (7.2): автомобильные дороги и технически связанных с ними сооружения; здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные Объекты придорожного сервиса (4.9.1): -автозаправочные станции (бензиновые, газовые); -магазины сопутствующей торговли, здания для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; -предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; -автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей, мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | Минимальный размер земельного участка не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка (кроме 2.7.1.) – 1м. Максимальный процент застройки земельного участка- 85%; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению Минимальный процент озеленения – 15%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения Стоянки для хранения автотранспорта; | минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. максимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Сооружения связи (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 95% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона ЗТИ-2 - Зона железнодорожного транспорта

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметры их разрешенного строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Железнодорожный транспорт (7.1): железнодорожные пути; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) Автомобильный транспорт (7.2): автомобильные дороги и технически связанных с ними сооружения; здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 85% Максимальная высота не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения – 15%. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметры их разрешенного строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения Стоянки для хранения автотранспорта; Погрузочно-разгрузочные площадки; Прирельсовые склады; Водоотводные и укрепительные сооружения; | Минимальный отступ от границ земельного участка вспомогательных объектов капитального строительства не подлежит установлению. - максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательного назначения 20%; |

3.Условно разрешённые виды разрешенного использования земельного участка не установлены.

## Зоны рекреационного назначения

### Территориальная зона Р-1 - Зона озеленённых территорий общего пользования

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0): объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства Историко-культурная деятельность (9.3): Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм Охота и Рыбалка (5.3): Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы Спорт (5.1): объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м; Максимальный процент застройки– 20% Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению - Минимальный процент озеленения: 93% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 85% - при площади от 5 до 20 га; 80% - при площади свыше 20 га |
| Коммунальное обслуживание (3.1): объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению; Максимальное количество этажей - 1эт; Максимальный процент застройки – 90%; Минимальный процент озеленения - 10% |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Стоянки для хранения автотранспорта; Проезды, тротуары; Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; Площадки для сбора мусора; Общественные туалеты; Благоустройство территорий, Элементы малых архитектурных форм; | Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Максимальное количество этажей объектов капитального строительства -1 этаж; Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка -30%. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Связь (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания. | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 90% Максимальная высота не подлежит установлению. |

### Территориальная зона Р-2 - Зона отдыха и туризма

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Спорт (5.1): объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей Природно-познавательный туризм (5.2): базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природ восстановительных мероприятий Туристическое обслуживание (5.2.1): пансионаты, туристические гостиницы, кемпинги, дома отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иные здания, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; детские лагеря. Историко-культурная деятельность (9.3): Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм Земельные участки (территории) общего пользования (12.0): объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ участка – 1м. Максимальный процент застройки - 20% Максимальная высота не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения - 30% |
| Коммунальное обслуживание (3.1): объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) Религиозное использование (3.7): объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища); | Минимальный/максимальный размер участка- не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению; Максимальное количество этажей - 1эт; Максимальный процент застройки – 90%; Минимальный процент озеленения - 10% |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Стоянки для хранения автотранспорта; Проезды, тротуары; Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; Площадки для сбора мусора; Общественные туалеты; Благоустройство территорий, элементы малых архитектурных форм; | Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Максимальное количество этажей объектов капитального строительства -1 этаж; Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка установлен в частях 1,3 настоящих Правил |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000м2 Общественное питание (4.6): объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Связь (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – 1500м2; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м. Максимальное количество этажей- 2 эт. Максимальная площадь объектов капитального строительства – не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения - 20% Максимальный процент застройки земельного участка -60% Минимальный процент озеленения - 25% |

### Территориальная зона Р-3 - Лесопарковые и иные рекреационные зоны

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Природно-познавательный туризм (5.2): базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий Земельные участки (территории) общего пользования (12.0): объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | Минимальный/максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м; Максимальный процент застройки– 7% Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению Минимальный процент озеленения - 93% |
| Коммунальное обслуживание (3.1): объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | Минимальный/максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; -Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; -Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; - Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению; - Максимальное количество этажей - 1эт; - Максимальный процент застройки – 90%; |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения автотранспорта; Проезды, тротуары; Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; Площадки для сбора мусора; Общественные туалеты; Благоустройство территорий, Элементы малых архитектурных форм; | Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Максимальное количество этажей объектов капитального строительства -1 этаж; Максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка установлен в частях 1,3 настоящих Правил |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Связь (6.8): объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением: - объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м; Максимальный процент застройки– 60% |

## Зоны сельскохозяйственного использования

### Территориальная зона СХ-1- Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

### Территориальная зона СХ-101 - Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Ведение садоводства (13.2): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка – 100 м2 ; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина и длина земельного участка не подлежат установлению; Максимальный процент застройки земельного участка- 20%; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – 1 эт; Минимальный отступ от границ земельного участка-3 м. |
| Ведение огородничества (13.1): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции Питомники 1.17: Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства Пчеловодство (1.12): Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2): Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур Скотоводство (1.8): разведение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка – 100 м2 Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка –20%; Минимальный отступ от границ земельного участка: -до построек - 1 м; - до стволов высокорослых деревьев - 4 м; - до стволов среднерослых деревьев - 2 м; - до кустарника - 1 м. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Теплицы; Некапитальные хозяйственные строения и сооружений, предназначенные для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции; Загоны для скота; Садовый дом; Парковки для временного хранения автомобилей; | Максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательного назначения – 20%; Минимальный отступ от границ земельного участка до построек - 1 м; Максимальное количество этажей – 1 эт. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Объекты обеспечения сельскохозяйственного производства (1.18): машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные башни, трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства. Обслуживание автотранспорта (4.9): постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные Объекты придорожного сервиса (4.9.1): -автозаправочные станции (бензиновые, газовые); - магазины сопутствующей торговли, здания для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; -предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; - автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей, мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный процент озеленения – 15 %; Максимальный процент застройки -60 %; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. Минимальная/максимальная ширина земельного участка - не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

### Территориальная зона СХ-2 - Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Скотоводство (1.8): разведение сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) Звероводство (1.9): Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) Птицеводство (1.10): разведение домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) Свиноводство (1.11): разведение свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) Пчеловодство (1.12): Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15): здания, сооружения, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Питомники (1.17): Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства Овощеводство (1.3): Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Минимальный/максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 50м; Максимальный процент застройки– 60% Минимальный процент озеленения – 15% Максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательного назначения – 30%; |
| Рыбоводство 1.13 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Минимальный размер земельного участка- не подлежит установлению; Максимальный размер участка- не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению. Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства и животноводства; Сооружения для хранения силоса. | Максимальное количество этажей – 2 этажа. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 метра; Максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ветеринарное обслуживание(3.10): Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2; Амбулаторное ветеринарное обслуживание(3.10.1): Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. Приюты для животных(3.10.2): Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных. Деловое управление(4.1): Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) Магазины (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Общественное питание(4.6): Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). | Минимальный размер земельного участка – 50 м2; Максимальный размер земельного участка – 500м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; Максимальное количество этажей –2; Максимальный процент застройки– 70% Минимальный процент озеленения – 30 %; |

### Территориальная зона СХ-3 - Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ведение садоводства (13.2): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений Ведение дачного хозяйства (13.3): Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – 20%; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению; Максимальное количество этажей – 1 эт; Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; |
| Ведение огородничества (13.1): Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции Пчеловодство (1.12): Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16): Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства Питомники (1.17): Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений и сооружений не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – 20%; Минимальный отступ от границ земельного участка: -до построек - 1 м; - до стволов высокорослых деревьев - 4 м; - до стволов среднерослых деревьев - 2 м; - до кустарника - 1 м. |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Садовый дом; Теплицы; Некапитальные хозяйственные строения и сооружений, предназначенные для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции; Парковки для временного хранения автомобилей; | Максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательного назначения – 20%; Минимальный отступ от границ земельного участка от построек - 1 м; Максимальное количество этажей – 1 эт. |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Склады (6.9): сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Объекты обеспечения сельскохозяйственного производства (1.18): машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные башни, трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства. Питомники (1.17): Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2): Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; Минимальный процент озеленения – 15 %; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %; Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 метра. Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. |

## зоны Специального назначения

### Территориальная зона СО-1- Зона кладбищ

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ритуальная деятельность (12.1): кладбища, крематории и места захоронения; соответствующие культовые сооружения Религиозное использование (3.7): объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный/максимальный размер земельного участка – не полежат установлению; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальное количество этажей- 2эт. Максимальная площадь объектов – не подлежит установлению. Минимальный процент озеленения - 20% Максимальный процент застройки земельного участка 20%; |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты инженерной инфраструктуры; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары). Объекты озеленения Стоянки для хранения автотранспорта; Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, Площадки для сбора мусора; Общественные туалеты; МАФы; Резервуары для хранения воды; | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Минимальный размер машиноместа – 18м2; Максимальное количество этажей объектов капитального строительства -1 этаж; Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил; |

3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магазины ритуальных принадлежностей (4.4): объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 | Минимальный размер земельного участка – 50м2 Максимальный размер земельного участка – 500м2; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м. Максимальное количество этажей- 1эт. Максимальная площадь объектов 200м2. Минимальный процент озеленения - 25% Максимальный процент застройки -60% |

### Территориальная зона СО-2 - Зона полигонов ТБО

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Специальная деятельность (12.2): Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки | Минимальные/максимальный размер земельного участка – не подлежат установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – 2м. Максимальная высота зданий, строений, сооружений– 30 м. Максимальный процент застройки земельного участка 20%; Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению; Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению; |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - административно-бытовой корпус; -контрольно-пропускной пункт; - пункт стационарного радиометрического контроля; - весовая; - гараж; -площадки с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов; - склад горюче-смазочных материалов; - склад для хранения энергоресурсов, строительных материалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря; - объекты и линии электроснабжения; | Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Минимальный размер машиноместа – 18 м2; Максимальное количество этажей объектов капитального строительства -1 этаж; Максимальный процент застройки земельного участка установлен в ч. 1,3 настоящих Правил. |

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены.

### Территориальная зона СО-3 -  Иная зона специального назначения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| Обеспечение обороны и безопасности (8.0): объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности Обеспечение вооруженных сил (8.1): Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3): Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4) Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | Минимальный/максимальный размер земельного участка не подлежит установлению; Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению; Максимальная высота здания, строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки– не подлежит установлению; |

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметры их разрешенного строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| - административно-бытовой корпус; -контрольно-пропускной пункт; - пункт стационарного радиометрического контроля; - весовая; - гараж; -площадки с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и механизмов; - склад горюче-смазочных материалов; - склад для хранения энергоресурсов, строительных материалов, спецодежды, хозяйственного инвентаря; - объекты и линий электроснабжения; | Максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательного назначения – 30% Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению. |

3.Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков не установлены.

## Иные зоны

### Территориальная зона ЗЛФ - Земли лесного фонда

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

### Территориальная зона ЗВФ - Земли, покрытые поверхностными водами

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для земель, покрытых поверхностными водами градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

### Территориальная зона ООТ - Зона особо охраняемых территорий

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для земель особо охраняемых территорий градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской области.

# Часть III. Карта градостроительного зонирования

### Территориальные зоны

На карте градостроительного зонирования территории городского поселения город «Короча» определены границы территориальных зон, для которых в части II настоящих Правил установлены градостроительные регламенты в составе видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Границы территориальных зон установлены с учетом требования принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

### Зоны с особыми условиями использования территории

1. На карте зон с особыми условиями использования территорий отображены границы зон с особыми условиями использования территорий

2. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1. Охранная зона линий связи.

Условия использования земельных участков в границах охранных зон линий связи:

- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации;

- при предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования;

- переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, установленными владельцами сетей и средств связи;

Юридические и физические лица, нарушающие работу линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

В случае нарушения юридическими и физическими лицами Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, повлекшего повреждение линий связи и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации, представитель предприятия, в ведении которого находится поврежденная линия связи и линия радиофикации, проводит служебное расследование и составляет в присутствии представителя предприятия или физического лица, по вине которого произошло повреждение, акт о причинах происшествия. В акте указываются название предприятия, должность и фамилия виновного или фамилия и место жительство физического лица (виновника повреждения), характер, место и время происшествия.

Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ведении которого находится линия связи или линия радиофикации, в результате обрыва или повреждения линии связи или линии радиофикации, исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не полученных этим предприятием за период прекращения действия связи.

Материальный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством независимо от привлечения лица, виновного в нарушении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, к административной или уголовной ответственности.

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578.

1.2. Охранные зоны электрических сетей.

Охранные зоны электрических сетей – зоны с особыми условиями использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

Правовой режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

1. В охранных зонах запрещается:

- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

1.3. Охранная зона газопроводных сетей.

1.1. Охранная зона газопроводных сетей - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Порядок определения границ охранных зон газопроводных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газопроводных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

1.2. На земельные участки, входящие в охранные зоны газопроводных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

1.4. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

1.5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлена для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти Белгородской области при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения не допускается:

-посадка высокоствольных деревьев,

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения,

-размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей,

-применение ядохимикатов и удобрений;

Лица, допустившие нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подлежат привлечению к ответственности в соответствии с требованиями федерального законодательства.

1.6. Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. Размеры санитарных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с санитарной классификацией организаций, и обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленными гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:

- - жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- - ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- - территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

- - территорий садоводческих объединений, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- - других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- - спортивных сооружений;

- - детских площадок;

- - образовательных и детских учреждений;

- - лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных сред и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов опасности должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

1.7. Особо охраняемые природные территории.

1. Особо охраняемая природная территория - это части земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное назначение

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, ценных в природном отношении территорий, растительного и животного мира.

На особо охраняемые природные территории градостроительный регламент не устанавливается. Использование земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской области.

В границах Ново-Оскольского городского округа расположены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения:

| № п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Реквизиты и наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану ООПТ | Местоположение ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный природный заказник "Зеленые насаждения" (зеленые насаждения в кварталах №27,36,42,48,55 ОГУ "Новооскольское лесничество" в границах Ниновского сельского поселения муниципального района "Новооскольский район" Белгородской области) | Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 года № 182-пп | в урочище "Новооскольская дача" Новооскольского района Белгородской области. С западной стороны - зеленые насаждения, с восточной стороны - поселок Прибрежный, с юго-западной стороны примыкает село Ниновка (кварталы № 27, 36, 42, 48, 55 ОКУ "Новооскольское лесничество" |
| 2 | Государственный природный заказник «Меловая гора вблизи с. Беломестное» | Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 года № 182-пп | Беломестненское сельское поселение Новооскольского района Белгородской области. Юго-восточнее села Беломестное и северо-западнее села Слоновка, восточная сторона граничит с автодорогой "с. Слоновка - с. Ниновка". |
| 3 | Природный парк "Зеленые насаждения" (зеленые насаждения в кварталах № 35, 41, 46, 47, 53, 54, 62, 77 ОГУ «Новооскольское лесничество» в границах Ниновского сельского поселения и в квартале № 75 ОГУ «Новооскольское лесничество» в границах города Новый Оскол, Муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области) | Постановление Правительства Белгородской области от 26 февраля 2018 года № 55-пп | Местоположение: в границах Новооскольского района Белгородской области: - участок № 1: урочище "Новооскольская дача", кварталы № 35, 41, 46, 47, 53, 54 (бывшее "Новооскольское лесничество"); - участок № 2: урочище "Новооскольская дача", квартал № 62 (бывшее "Новооскольское лесничество"); - участки № 3, 4, 5: урочище "Шелюга", квартал № 77 (бывшее "Новооскольское лесничество"). Площадь - 502,0 га. Местоположение: в границах городского поселения "Город Новый Оскол" Белгородской области: - участок № 6: урочище "Ливенская сосна", квартал № 75 (бывшее "Новооскольское лесничество"). |
| 4 | дуб-долгожитель | Постановление Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года № 299-пп | Урочище "Новооскольская Дача", квартал № 54, Ниновское с/п |
| 5 | дуб-долгожитель |  | Урочище "Новооскольская Дача", квартал № 11, Ниновское с/п |

На территории городского округа находится особо охраняемая природная территория федерального значения "Государственный природный заповедник "Белогорье" участок «Стенки-Изгорья»

Режим особо охраняемой природной территории регионального значения - Государственного природного заказника

На территории заказника запрещается:

- любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и капитального характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального характера, назначение которых не противоречит целям создания и режиму заказника, а также за исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых не причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном действующим законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии необходимых заключений, согласований и экспертиз);

- распашка земель и проведение лесомелиоративных работ, не связанных с функционированием заказника;

- нарушение почвенно-растительного слоя;

- сенокошение, выпас и прогон сельскохозяйственных животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников;

- проведение геологоразведочных и изыскательских работ, разработка полезных ископаемых;

- массовый отдых населения, устройство бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением специально отведенных мест;

- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог общего пользования, не связанного с функционированием заказника, за исключением случаев, если это связано с выполнением служебных обязанностей;

- сбор цветов, ягод, плодов, семян всех видов лекарственных растений и технического сырья в промысловых целях, а также иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов.

На территории заказника разрешается:

- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных биологических организмов;

- осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;

- осуществление деятельности, не противоречащей целям назначения ООПТ, обеспечивающим функционирование существующих объектов;

- научно-исследовательская деятельность (мониторинг окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительская деятельность (снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- природоохранная деятельность (обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений);

- противопожарная деятельность (в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации);

- биотехническая деятельность (защита растений от вредителей и болезней, ежегодный лесопатологический надзор);

- рекреационная деятельность (транзитные прогулки по разработанным тропам).

Режим природного парка - территории рекреационного назначения

На территории природного парка запрещается:

- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

- разработка полезных ископаемых;

- изыскательские, взрывные и буровые работы;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- беспривязное нахождение собак;

- разорение и разрушение нор, птичьих гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения;

- проезд и стоянка любого вида транспорта вне дорог общего пользования, не связанного с функционированием природного парка, за исключением транспортных средств специального назначения;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, за исключением отведенных мест, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам;

- сбор цветов, ягод, плодов, семян всех видов лекарственных растений и технического сырья в промысловых целях, а также иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов;

- повреждение стендов, указателей, информационных щитов, квартальных столбов, а также деятельность, противоречащая санитарным правилам и нормам;

- проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий при отсутствии согласования со специально уполномоченным государственным органом Белгородской области, осуществляющим контроль за соблюдением режима особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также деятельность, противоречащая целям создания природного парка.

На территории природного парка разрешается:

- проведение учебно-познавательных экскурсий;

- осуществление на основании утвержденного в установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и поврежденных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по предупреждению распространения вредных биологических организмов.

- осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

2.0 Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

2.1 Территория объектов культурного наследия.

1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии

Сведения о границах территории объекта культурного наследия содержат текстовое и графическое описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учтены в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости.

Границы территории объектов культурного наследия отображены на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Шебекинского городского округа.

ОКН. На территории городского округа расположены следующие объекты культурного наследия:

Утверждены распоряжением Правительства Белгородской области от 24 февраля 2014 г. № 66-рп

- Объект культурного  наследия  федерального  значения «Дом, в котором 19 ноября 1919 г. проходило первое заседание штаба 1-й Конной Армии. В доме -  музей 1-й Конной Армии» (Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Советская, д. 77)

Утверждены распоряжением Правительства Белгородской области от 11 ноября 2013 г. № 530-рп

- Объект культурного наследия регионального  значения «Здание, где 27 декабря 1917 года проходил съезд делегатов от волостей, образовавший Новооскольский уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Здесь в июле 1918 года состоялось 1-е заседание уездного комитета РКП (б)»  (г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 6)

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1919 году состоялось 1-е заседание Новооскольского укома комсомола» (г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 35)

- Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в уездном училище в 1881-1884 гг. учился советский ботаник­ физиолог, член -  корреспондент  Академии наук УССР В.И. Любименко» (г. Новый Оскол, ул. Славы,  д. 26)

- Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1918-1922 годы работал флейтист и композитор И.И.Платонов)) (г. Новый Оскол, ул. Успенская, д. 31)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Троицкая церковь» (Новооскольский район, с. Шараповка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения  «Николаевская церковь» (Новооскольский район, с. Великомихайловка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения  «Никольская церковь» (Новооскольский район, с. Слоновка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения  «Покровская церковь» (Новооскольский  район, с. Песчанка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Успенская церковь. Построена в 1690 г. Каменная» (г. Новый Оскол, ул. Успенская, д.14)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Храм Покрова святой Богородицы) (Новооскольский район, с. Старая Безгинка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Женская гимназия» (г. Новый Оскол, ул. Гагарина, д. 24)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Троицкий храм» (Новооскольский район, с. Беломестное)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Покровский храм» (Новооскольский  район, с. Тростенец)

- Объект культурного  наследия  регионального значения«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 103 человека, имена 27 человек установлены.  Скульптура  советского воина» (г. Новый Оскол, ул. Ливенская)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  в 1943 году. Захоронено 138 человек, в том числе Герой Советского Союза Малов Михаил Семенович. Имена установлены. Скульптура советского воина» (г. Новый Оскол, пл. Революции)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 3 человека, в том числе генерал-майор Костицин Александр Степанович. Все имена установлены. Бюст генерала Костицина. Обелиск" (г. Новый Оскол, площадь Центральная)

- Объект культурного  наследия  регионального значения«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  в 1943 году. Захоронен 71 человек, имена установлены. Скульптура советского воина» (Новооскольский район,  п. Прибрежный)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 44 человека, имена 19 человек установлены.  Скульптура  советского воина» (Новооскольский район, с. Беломестное, в центре села)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 19 человек, имена 7 человек установлены. Скульптура советского воина» (Новооскольский район, с. Большая  Ивановка, в центре села)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Могила Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Бондарева Андрея Леонтьевича  (1901-1961). Обелиск» (Новооскольский район, с. Боровки)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 137 человек, имена установлены. Скульптура  советского  воина» (Новооскольский  район, с. Великомихайловка, у здания школы)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 68 человек, имена 35 человек установлены. Скульптура советского воина со знаменем» (Новооскольский район, с. Голубино,  на южной  окраине села)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила красногвардейцев, погибших в гражданскую войну в 1920 году. Захоронено 93 человека, имена не установлены. Обелиск» (Новооскольский район, х. Ендовино, у дороги на село Слоновка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  в 1943 году. Захоронено 15 человек, имена 7 человек установлены. Скульптура советского воина с автоматом» (Новооскольский район, с. Крюк, в  центре села)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 42 человека, имена 14 человек установлены. Скульптура советского воина с автоматом» (Новооскольский район, с. Новая  Безгинка,  у здания школы)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 6 человек, имена не установлены» (Новооскольский район, с. Ольховатка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Могила неизвестного советского солдата, погибшего в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» (Новооскольский район, с. Ольховатка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Могила первого председателя колхоза Колесникова Василия Борисовича, убитого кулаками в 1932 году» (Новооскольский район, с. Оскольское, кладбище)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  в 1943 году. Захоронено 19 человек, имена 3 человек установлены.Скульптура советского воина» Новооскольский район, с. Серебрянка,  у въезда  в село)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  в 1943 rоду. Захоронено 19 человек, имена установлены. Скульптура советского воина с автоматом» (Новооскольский район, с. Слоновка, у библиотеки)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  в 1943 году. Захоронено 6 человек, имена установлены. Скульптура советского воина» (Новооскольский район, с. Старая Безrинка, у здания школы)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 9 человек, имена установлены» (Новооскольский  район,  с. Шараповка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны» (Новооскольский район, с. Боровки)

- Объект культурного  наследия  регионального значения«Памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны» (Новооскольский район, с. Большая Ивановка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны» (Новооскольский  район, с. Васильдол)

- Объект культурного  наследия  регионального значения«Памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны» (Новооскольский район, с. Великомихайловка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны» (Новооскольский район, с. Тростенец)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Новооскольский район, с. Старая Безгинка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Новооскольский  район, с. Ярское)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Новооскольский район, с. Глинное)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в rоды Великой Отечественной войны» (Новооскольский район, с. Оскольское)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Новооскольский район, с. Песчанка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Новооскольский  район,  с. Киселевка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Бюст командарма Первой Конной армии М.С. Буденного. Гранит» (Новооскольский район, с. Великомихайловка)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник Герою Советского Союза летчику, старшему лейтенанту И.П. Мосьпанову от Министерства обороны СССР, бюст-бронза, постамент - гранит» (Новооскольский район, х. Мосьпанов)

- Объект культурного  наследия  регионального значения «Памятник Герою Советского Союза летчику-испытателю А.Г. Васильченко. Бронза, гранит» (Новооскольский район, с. Старая Безгинка)

- Объект культурного  наследия  местного значения «Введенский храм» (Новооскольский район, с. Ольховатка)

- Объект культурного  наследия  местного значения «Храм Рождества Пресвятой Богородицы» (Новооскольский  район,  с. Богородское)

- Объект культурного  наследия  местного значения «Сергиевский храм» (Новооскольский район, с. Малое Городище)

- Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия области от 22 июня 2018 года № 116-03/01 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в Новооскольском районе, г. Новый Оскол, пл. Революции.