РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Пятидесятое заседание Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва Р Е Ш Е Н И Е

«___»_________2022 года                                                                         № ____

Об утверждении Правил содержания нежилых сооружений, малых архитектурных форм, садово - парковой мебели на территории Новооскольского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», законом Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области», Совет  депутатов  Новооскольского   городского   округа      р е ш и л:

1. Утвердить Правила содержания нежилых сооружений, малых архитектурных форм, садово-парковой мебели на территории Новооскольского    городского   округа  (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете Новооскольского городского округа «Вперёд» и разместить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа  по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству  и благоустройству (Петренко В.П.).

| Председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа | А.И. Попова |
| --- | --- |

Утверждены

решением Совета депутатов Новооскольского городского округа

от   __ ________    2022 года   № ___

Правила

содержания нежилых сооружений, малых архитектурных

форм, садово-парковой мебели на территории

Новооскольского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания нежилых сооружений, малых         архитектурных форм, садово-парковой мебели на территории Новооскольского городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с                      Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих      принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический   регламент о безопасности зданий и сооружений», законом Белгородской     области от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».

1.2. Настоящие Правила регулируют вопросы организации работ по       содержанию нежилых сооружений, малых архитектурных форм, садово -       парковой мебели на территории Новооскольского городского округа.

1.3. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к          исполнению требования на территории Новооскольского городского округа,        определяющие порядок содержания нежилых сооружений, малых                     архитектурных форм, садово-парковой мебели на территории Новооскольского городского округа.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1.4.1. Витрина - застекленный оконный проем, витраж здания, строения,       временного объекта, приспособленный для выставки различных предметов.

1.4.2. Вывеска - информационная конструкция, размещаемая на         строительных конструкциях, крышах или иных внешних поверхностях      (внешних ограждающих конструкциях) сооружений, включая витрины,  внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте  фактического нахождения или осуществления деятельности организации или    индивидуального предпринимателя.

                - 1.4.3. Изменение строительной конструкции (переоборудование) -           действия, связанные с устройством, оборудованием, реконструкцией, заменой отдельных деталей или конструктивных элементов сооружения.

              - 1.4.4. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные            элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), используемые для дополнения художественной композиции и организации открытых пространств, элементы монументально-декоративного оформления, устройства для        оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства,   уличная мебель, игровое, спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техническое и осветительное оборудование, средства наружной рекламы  и  информации.

                - 1.4.5. Общественные туалеты - сооружения (стационарные,                передвижные, биотуалеты и т.п.), отвечающие санитарно-гигиеническим       требованиям с соответствующим оборудованием и инвентарем (урны,        туалетная бумага, крючки для верхней одежды и т.д.) и предназначенные для оказания санитарно-гигиенических услуг населению, как на платной, так и   бесплатной основе.

      - 1.4.6. Палисадник - участок между домом и дорогой (тротуаром),                 огороженный  забором (палисадом).

        - 1.4.7. Сооружение - результат строительства, представляющий собой      объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую      наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и                  предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

1.4.8. Садово-парковая мебель - различные виды скамей отдыха,                 размещаемые на территориях общественного пользования, рекреационных и дворовых, скамей и столов - на площадках для настольных игр и иное подобное оборудование.

1.4.9. Строительная конструкция - часть сооружений, выполняющая        определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции,    конструктивными элементами которой являются: стены, окна, витрины, входы, козырьки, крыльца, ступени, пандусы, подпорные стенки, отмостки и другие, обозримые извне элементы сооружений, влияющие на эстетическое восприятие и комфортность.

1.4.10. Текущий ремонт строительных конструкций сооружений - ремонт   наружных ограждающих конструкций, архитектурных деталей и           конструктивных элементов сооружения с частичной заменой   и восстановлением разрушенных элементов наружной отделки без изменения    архитектурного решения строительных конструкций.

2. Требования к содержанию нежилых сооружений,

малых архитектурных форм, садово-парковой мебели

2.1. Содержание  нежилых сооружений

2.1.1. Владельцы нежилых сооружений, нежилых помещений в жилых     домах, обязаны своевременно принимать меры по ремонту, реставрации, покраске строительных конструкций, их отдельных внешних конструктивных элементов (окон, дверей, водосточных труб, и иных конструктивных элементов  строительной конструкции) и обеспечивать сохранение архитектурного облика.

2.1.2. Строительные конструкции сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя,            водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

2.1.3. Содержание строительных конструкций сооружений включает:

- проведение поддерживающего ремонта, восстановление, отделку    строительных конструкций, в том числе входных дверей и козырьков, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин,             декоративных деталей и иных конструктивных элементов строительных конструкций;

- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

- очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и   сосулек с карнизов;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;

- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;

- поддержание в исправном состоянии размещенного на строительной конструкции электроосвещения и включение его одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории Новооскольского городского округа;

- очистку и промывку поверхностей строительных конструкций в          зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

- мытье окон, витрин и вывесок;

- выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации сооружений.

2.1.4. Владельцы нежилых помещений обеспечивают очистку козырьков входных групп от мусора, а в зимний период - снега, наледи и сосулек          способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими    повреждение имущества третьих лиц.

2.1.5. При содержании нежилых сооружений не допускается:

- повреждение (загрязнение) строительных конструкций сооружений, в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся       штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

- повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-            скульптурных деталей сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик,                     художественных росписей;

- нарушение герметизации межпанельных стыков;

- захламление помещений сооружений;

- использование витрин, оконных проемов нежилых помещений под    складирование тары, мусора и т.д.;

- наличие сосулек, льда, снега (в местах возможного схода) на       конструктивных элементах здания или сооружения;

- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки,         окрасочного слоя цокольной части строительных конструкций сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

- повреждение (загрязнение) выступающих элементов сооружений, в том числе тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней и т.д.

Выявленные при эксплуатации строительных конструкций сооружений нарушения должны быть устранены в соответствии с установленными нормами и правилами технической эксплуатации сооружений.

2.1.6. При содержании нежилых сооружений запрещается:

- самовольное переоборудование или изменение внешнего вида        строительных конструкций сооружения и ее конструктивных элементов.

- повреждение элементов обустройства сооружений, памятников,         мемориальных досок, деревьев, кустарников, малых архитектурных форм и других элементов внешнего благоустройства на территориях общего            пользования, а также производство их самовольной переделки, перестройки и перестановки;

- самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение                       информационных материалов, сообщений на строительных конструкциях        сооружений, остановочных пунктах, и иных не предусмотренных для этих     целей объектах;

Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и     других информационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей сооружений.

2.1.7. При обнаружении признаков повреждения выступающих   конструктивных элементов строительных конструкций собственники и другие правообладатели должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае         аварийного состояния выступающих конструктивных элементов строительных конструкций закрыть и опломбировать входы и доступы к ним, провести   охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться в соответствии с действующим Федеральным                   законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного        самоуправления.

2.1.8. Сооружение должно быть спроектировано и построено,  а территория, необходимая для использования сооружения, должна быть     благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм    людям - пользователям сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

2.1.9. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт   сооружения, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное          воздействие на окружающую среду было минимальным,  и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

2.1.10. При прекращении эксплуатации сооружения собственник            сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда          населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие               несанкционированному доступу людей в сооружение, а также осуществить     мероприятия по утилизации мусора.

2.2. Малые архитектурные формы

2.2.1. Владельцы малых архитектурных форм обязаны:

- обеспечить техническую исправность малых архитектурных форм и безопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов и      других повреждений, наличие сертификатов соответствия для детских игровых и спортивных форм, проверка устойчивости и др.);

- выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от    грязи малых архитектурных форм, ежегодно выполнять замену песка в           песочницах;

- выполнять работы по очистке подходов к малым архитектурным       формам (скамейкам, урнам, качелям и др.) и территорий вокруг них от снега и      наледи;

- в весенний период производить плановый осмотр малых архитектурных форм, их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также      замену сломанных элементов.

2.2.2. В случае если выполнение земляных работ повлекло повреждение или перемещение малых архитектурных форм, нарушившие благоустройство физические или юридические лица обеспечивают их восстановление.

Надлежащее восстановление малых архитектурных форм (качество, объем) подтверждается актом, подписанным с участием собственников малых архитектурных форм (или их представителем). В случае если малые                 архитектурные формы расположены на придомовой территории, акт              подписывается с участием представителей собственников помещений в      многоквартирном доме.

2.2.3. Объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и скульптуры, в том числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, мостики, ограды, ворота, навесы, вазоны и другие малые архитектурные формы, должны находиться в чистом и исправном состоянии.

2.2.4. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть обеспечены:

- ремонт поврежденных элементов;

- удаление подтеков и грязи;

- удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.

2.2.5. В зимний период элементы садово-парковой мебели, садово -      паркового оборудования и скульптуры, а также подходы к ним должны быть      очищены от снега и наледи.

2.2.6. Владельцы фонтанов в период их работы обеспечивают очистку водной поверхности от мусора ежедневно, а также содержание фонтанов в      чистоте в период их отключения.

2.2.7. Запрещается:

- использовать фонтаны для купания людей и животных, хозяйственно-бытовых нужд;

- бросать в фонтаны мусор;

- загрязнять фонтаны химическими, моющими и другими веществам

- разрушение и повреждение малых архитектурных форм, нанесение     надписей различного содержания, размещение информационных материалов на малых архитектурных формах;

- использование малых архитектурных форм не по назначению.

2.3. Палисадники

2.3.1. Обладатели либо иные лица, в пользовании которых находится    палисадник, обязаны:

- - содержать палисадник в надлежащем состоянии;

- - своевременно производить ремонт ограждения, садового инвентаря и оборудования;

- - осуществлять другие мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами.

2.3.2. Запрещается:

- - захламлять, складировать дрова, пило - и стройматериалы, валить        мусор, размещать транспортные средства, иную технику и оборудование на      занятой палисадником территории;

- - содержать на территории палисадника домашний скот и птицу;

- - ухудшать условия эксплуатации жилищного фонда, городских             кабельных сетей, подземных сооружений, безопасности движения транспорта и    пешеходов, мешать работе наружного освещения.

2.4. Памятники, мемориальные объекты
монументального декоративного искусства

2.4.1. Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка от грязи и мусора) памятников и мемориальных объектов, содержание и благоустройство зон охраны памятников возлагается на собственников этих объектов.

2.4.2. Памятники и объекты монументального искусства, здания, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, должны  содержаться в надлежащем состоянии.

2.4.3 Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к    памятникам и мемориальным объектам, не допускать повреждения,                 загрязнения, самовольного сноса памятных объектов и их ограждений,            нанесение     надписей на памятные объекты.

2.5. Общественные туалеты

2.5.1. Владельцы общественных туалетов:

- обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;

- обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки     инвентарем и оборудованием;

- обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных       сертифицированных биодобавок, заключают договоры на очистку биотуалетов со специализированными организациями.

2.5.2. Ответственность за санитарное и техническое состояние            общественных туалетов несут их владельцы.

3. Ответственность за нарушение Правил

3.1. За несоблюдение требований настоящих Правил граждане,          индивидуальные предприниматели и юридические лица несут ответственность в соответствии со статьей 3.3 закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории    Белгородской области».

3.2. Дела об административных правонарушениях, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящих Правил, рассматривают органы, специально уполномоченные законом Белгородской области от 04 июля 2002 года      № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».

# Text boxes

Проект

вносится главой

администрации Новооскольского

городского округа